## Slide 1
Микроскоп

## Slide 2: Медицинские & стоматологические аппликации
Медицинские аппликации
- сердечно-сосудистая хирургия
- хирургия глаза
- пластическая хирургия
- нейрохирургия
- реконструктивная хирургия
- ортопедия
Стоматологические аппликации
- эндодонтия
- регенеративная эндодонтия
- имплантология
- восстановительная стоматология
- периодонтальная стоматология

## Slide 3: Эндодонтия
Стоматологическая область занимающаяся изучением и лечением корневых каналов
Лечение корневых каналов необходимо, чтобы сохранить зуб
Эндодонтия включает ряд процедур, в том числе эндодонтическую терапию, известную как „терапия корневых каналов“ (root canal therapy)
Исчерпывающая оценка позволяет лучшую очистку и дезинфекцию корневой системы (диаметр корневых каналов составляет от 0,5 до 0,1 мм)
Исследование обызвествленной части зуба может быть выполнено без риска, с меньшей потерей структуры зуба
Позволяет полную резекцию (удаление) корневых каналов и заполнение корневых каналов
Зуб содержит нервы, артерии и другие очень мелкие частицы, которые не видны невооруженным глазом

## Slide 4: Анатомия зуба

## Slide 5: Преимущества изображения
Информация пациенту
Помощь в работе с ассистентом
Маркетинговые факторы (лучший сервис)
Обучение персонала
Документация для конкретного вмешательства (аргументация в судопроизводстве)

## Slide 6: Варианты монтажа микроскопа DENSIM OPTICS
потолок
стена
пол (при стоматологических установках DIPLOMAT)
стол
мобильный микроскоп на колесиках

## Slide 7
Держатель к потолку
Внутренний телескопический столб
Внешний телескопический
столб
Компенсация веса
Оптический кабель
Главный выключатель
Настройка интенсивности
света
Голова микроскопа
Бинокуляр
Рукоятки
Регулировка головы
микроскопа
Регулировка вращения
Регулировка угла
Тормоз
Регулировка угла
Параллельное плечо
Описание микроскопа DENSIM OPTICS – потолочная версия

## Slide 8
Главный выключатель
Настройка интенсивности
света
Оптический кабель
Компенсация веса
Параллельное плечо
Регулировка угла
Тормоз
Регулировка угла
Регулировка вращения
Регулировка головы
микроскопа
Рукоятки
Голова микроскопа
Держатель к стене
Описание микроскопа DENSIM OPTICS - настенная версия
Регулировка головы
микроскопа
Регулировка угла

## Slide 9: Напольная версия микроскопа DENSIM OPTICS (при стоматологических установках DIPLOMAT)
столб

## Slide 10: Настольная версия микроскопа DENSIM OPTICS

## Slide 11
Параллельное плечо
Тормоз
Регулировка угла
Регулировка угла
Голова микроскопа
Линза
Столб
Основа
Колесика с тормозом
LCD монитор (опция)
Компенсация веса
Главный выключатель
Настройка интенсивности
света
Оптический кабель
Бинокуляр
Описание микроскопа DENSIM OPTICS – мобильная версия

## Slide 12
Окуляр
CCD камера (опция)
Рукоятки
Резина окуляра
Регулировка головы
микроскопа
Голова микроскопа DENSIM OPTICS
Настройка тонкой
острости
Делитель изображения
„beam splitter“
(опция)
Система линз объектива
Переключатель
увеличения
Вильчатое плечо
головы микроскопа

## Slide 13
Регулировка интенсивности
света
Главный выключатель
Коннектор кабеля
подсветки
Коннектор для
CCD камеры
Источник света/главный выключатель

## Slide 14: Источник света/задная часть
Коннекторы для монитора

## Slide 15: Наклонный бинокуляр 180°

## Slide 16: Бинокулярное ротационное кольцо

## Slide 17: Бинокулярный удлинитель

## Slide 18: Крышка объектива

## Slide 19
Бинокуляр: фиксированный угол 45°
фиксированный угол 90°
наклонный в диапазоне 0 – 195°
Линзы объектива: 200 мм
250 мм
300 мм
400 мм
Система подсветки: halogen 3000K 37 kLux
LED 6000K 50 kLux
XENON 6000K 105 kLux
Компоненты системы

## Slide 20: Компоненты системы
Фильтры: зеленый
оранжевый
Версии монтажа: потолочная
настенная
напольная
настольная
мобильная на колесиках
Параллельное плечо: стандартное 60 см
удлиненное 90 см
дополнительное удлинение на 28 см

## Slide 21: Отдельные элементы изображения
Делитель изображения
Расположенный между головой микроскопа и бинокуляром микроскопа
Ответственный за распространение изображения, которое идет одновременно к глазу врача и к внешнему прибору
Оптический адаптер
Подключение изображающего прибора к делителю изображения
Изображающий прибор
SONY NEX рекомендуется (камера со сменным объективом)

## Slide 22: Компоненты системы
Изображение: A. Делитель света с двумя выходами
камера со съемным объективом
адаптер для зеркальной камеры
адаптер для видео камеры
адаптер для камеры Sony Nex
B. Делитель света с одним выходом
адаптер для CCD камеры

## Slide 23: Голова микроскопа с делителем изображения и адаптером
Видео камера
Делитель изображения
„beam splitter“
(опция)
Адаптер видео камеры

## Slide 24: Адаптер для камеры SONY NEX с делителем изображения
Адаптер
SONY NEX
Делитель изображения
Адаптер
SONY NEX
Камера SONY NEX

## Slide 25: CCD камера с адаптером и делителем света
CCD камера с адаптером
CCD камера
Делитель изображения
с одним выходом

## Slide 26: Плечо монитора
Регулируемый шарнир

## Slide 27: Базовая конфигурация микроскопа DENSIM OPTICS
Бинокуляр
Фиксированный угол 45° или наклонный 0 -195 °
Окуляр с независимой диоптрийной настройкой
Линза объектива
250 мм
Источник света
LED
Эффективный оптический кабель
Фильтры
Оранжевый или зеленый
Длина параллельного плеча
- 90 см

## Slide 28: Таблица увеличения
Линза объектива |  | 250 |  |  | 
Окуляр | Положение зума | Зум |  | Диаметр рабочей зоны (мм) | 
 |  | Фиксированный | Наклонный | Фиксированный | Наклонный
10x16 мм | 1 (0,4) | 2,16 | 2,72 | 74,07 | 58,82
 | 2 (0,6) | 3,24 | 4,08 | 49,38 | 39,22
 | 3 (1) | 5,40 | 6,80 | 29,63 | 23,53
 | 4 (1,6) | 8,64 | 10,88 | 18,52 | 14,71
 | 5 (2,5) | 13,50 | 17,00 | 11,85 | 9,41